## Slide 1: פרויקט מילב"ת
מערך IoT לאנשים עם מוגבלויות
פרויקט שנה ד'
דבי טברסקי וברק רוט

## Slide 2: הרקע לפרויקט
קהל היעד – אנשים בעלי מוגבלויות עם אופי שיתוקי
עמותת מילב"ת
סיפורים אישיים של מטופלים
הדרישות לפיתוח מוצר

## Slide 3: חלקי הפרויקט
חלק 1- מערכת ניתוח היכולות הפיזיולוגיות
חלק 2- מחולל קוד אישי
חלק 3 – מערכת העזר

## Slide 4: הקשר בין המערכות השונות
בפרויקט זה יש אפליקציה אחת ושני סוגים שונים של מערכות פיזיות.
האחת, מערכת ניתוח יכולות. יש אחת כזו והיא זו שייכת לעמותת מילב"ת והיא מופעלת ע"י קלינאית התקשורת בזמן ניתוח היכולות.
הסוג השני הוא מערכת עזר. הרעיון הוא שבעמותה יהיו כ-10 מערכות כאלו כך שבעת הצורך יוכלו בעמותה להתאים את כל המערכת לצרכי המטופל ולתת לו אותה לביתו
האפליקציה נועדה בעיקר עבור מערכת ניתוח היכולות ובהמשך עבור מחולל הקוד האישי, אך היא רלוונטית גם עבור מערכת העזר.

## Slide 5: אביזרי קלט
אביזרי הקלט מתחברים למערכת ניתוח יכולות ובהמשך אביזר בודד מחובר למערכת העזר האישית.
כל אביזר קלט מורכב מכמה חלקים:
חיישן אלקטרוני
התקן פלסטיק/גומי/אחר לצורך אחיזה נוחה ו/או חיבור על גוף המשתמש.
חלקים נוספים הגורמים לתגובת החיישן להיות אפקטיבית (למשל מגנט בחיישן גבה)

## Slide 6: חלק 1 מערכת ניתוח יכולות

## Slide 7: חלק 1 - מערכת ניתוח יכולות
הסבר על מטרת המערכת
נועדה לתפעול ע"י קלינאית התקשורת של עמותת מילב"ת.
פיתחנו אפליקציה ייעודית לצורך ניתוח היכולות
המטופל עובר "מבחנים" בכל סוגי החיישנים.
חיווי ויזואלי של קלט החיישן על גבי המסך של הפלאפון/ הטאבלט).
לאחר ה"מבחנים" בכל החיישנים, האפליקציה תיתן את תוצאות המבחנים עבור כל חיישן.

## Slide 8: חלק 1 - מערכת ניתוח יכולות
מבנה כללי של המערכת
חיישן 3
חיישן 1
חיישן 2

## Slide 9: חלק 1 - מערכת ניתוח יכולות
דיאגרמה תהליכית

## Slide 10: סרטוני הדרכה לאפליקציה
לחץ על הסמל למעבר לסרטוני ההדרכה:
חלק 1 - מערכת ניתוח יכולות

## Slide 11: דיאגרמת חיבורים מפורטת - עם ג'ויסטיק
אפליקציה
צבע החוט | החיבור על הלוח | ג'ויסטיק/Bluetooth
לבן | A1 | VR-y
ירוק | A0 | VR-x
אדום | 5V | 5V
שחור | GND | GND
צהוב | Pin1/Tx | RXD
כתום | Pin0/Rx | TXD
חלק 1 - מערכת ניתוח יכולות

## Slide 12: חלק 2 מחולל קוד אישי

## Slide 13: מחולל קוד אישי
כדי לגשר בין מערכת הניתוח ובין מערכת העזר יצרנו באפליקציה מחולל קוד אישי.
בעזרת המחולל ניתן ליצור מערכת מותאמת אישית עבור כל מטופל בצורה פשוטה ונוחה.
תהליך יצירה פשוט כך שגם מי שאינו מבין במחשבים יוכל ליצור מערכת עבור מטופל
חלק 2 - מחולל קוד אישי

## Slide 14: שלבי הביצוע
הצגת מסך סיכום התוצאות
בחירת חיישן ע"פ שיקול הקלינאית בשקלול עם התוצאות
בחירת פעולות מוצא עבור החיישן
שליחת הקוד למחשב
"צריבת" הקוד על גבי מערכת עזר
חלק 2 - מחולל קוד אישי

## Slide 15: דיאגרמה תהליכית של השלבים
חלק 2 - מחולל קוד אישי

## Slide 16: סרטוני הדרכה למחולל המערכת האישית
לחץ על הסמל למעבר לסרטוני ההדרכה:
חלק 2 - מחולל קוד אישי

## Slide 17: חלק 3 מערכת העזר האישית

## Slide 18: מערכת העזר האישית
מערכת עזר מותאמת אישית:
המערכת מבוססת על מיקרו-מעבד מסוג Arduino.
המערכת כוללת את אביזר החישה המתאים ביותר כפי שעלה מהניתוח הפיזיולוגי
מותאמת אישית למטופל כך שתענה לצרכיו השונים
דוגמאות - מזגן/אור /טלפון/SMS וכו'
חלק 3 - מערכת העזר האישית

## Slide 19: מבנה פשטני של מערכת העזר
מארז מערכת העזר
Output
התקן קלט שנבחר בתהליך האבחון
Input
חלק 3 - מערכת העזר האישית

## Slide 20: חיבורים שונים אפשריים לחיישנים
1
מארז מערכת העזר
2
3
4
כל הכוכבים מייצגים מקומות בהם ניתן למקם אביזרי קלט-חיישנים
חלק 3 - מערכת העזר האישית

## Slide 21: דיאגרמת חיבורים מפורטת
חלק 3 - מערכת העזר האישית
מערכת העזר מחולקת לשלושה חלקים.
החלק השחור הוא החלק הנמצא בתוך המארז.
החלק הירוק הוא מתאם התאורה.
החלק האדום הוא החיישן הנבחר, ובמקרה הזה, הג'ויסטיק..

## Slide 22: סרטוני הדרכה למערכת ההתקשרות בעזרת מערכת העזר
לחץ על הסמל למעבר לסרטוני ההדרכה:
חלק 2 - מחולל קוד אישי

## Slide 23: סרטוני הדגמה של תפעול מערכת העזר
לחץ על הסמל למעבר לסרטוני ההדרכה:
חלק 2 - מחולל קוד אישי

## Slide 24: סיכום ומסקנות
עמדנו בדרישות הפרויקט
דאגנו לפתח מערכת שנותנת מענה הן מבחינת הקלט והן מבחינת פעולת המוצא לכל אדם עם מוגבלות עם אפשרות התאמה אישית.
תפעול כלל המערכות הוא קל ונוח וזמין.
יתרונות
המערכת זולה מבחינה כספית
ניתן לשדרג אותה יחסית בקלות
חסרונות:
שדרוג צריך להיעשות ע"י מומחה ולא ע"י כל אדם
חלק 2 - מחולל קוד אישי

## Slide 25: פיתוח עתידי
שיפור בעזרת משוב משתמשים(קלינאית, מטופלים)
קישוריות טובה יותר לIoT
מעבר למיקרו בקר מסוג Esp 32
(מהיר יותר, זול יותר, קטן יותר, כולל רכיבי Bluetooth וגם Wi-Fi )
שדרוג פיזי של המארזים
שדרוג אפליקציה + הוספת ייעוד:
מערכת אימון - משחק שיחליף את חלק מן ה"מבחנים"
חלק 2 - מחולל קוד אישי